## Slide 1
智能计算系统 软硬件基础
Notes: 各位同学大家好，欢迎来到本学期的核心课程《智能计算系统软硬件基础》。本课程由北京大学和智源研究院共同推出。在这门课中，我们将自底向上、系统性地探讨人工智能时代的软硬件全栈技术，打通从底层体系结构到上层框架的认知链路。

## Slide 2
Lecture 1: 课程导论与AI硬件全景
Notes: 今天是我们的第一讲：“课程导论与AI硬件全景”。我们将从宏观的系统视角出发，梳理当前智能计算面临的严峻挑战，并带领大家全览主流的AI加速硬件架构及其演进路线。

## Slide 3
Token密集型生成式AI应用
3
基于大语言模型的自主智能体
Token消耗趋势
图片来源：lilianweng.github.io、openrouter.ai、36kr.com（豆包手机）、github.com/baaivision/URSA
AI手机与AI PC
视频生成
Notes: 我们首先来审视当前的AI应用趋势。如今，无论是基于大语言模型的自主智能体，还是各种高保真的视频生成模型，都呈现出典型的“Token密集型”特征。从应用趋势图可以清晰地看到，模型的Token消耗量正呈指数级飙升。这种高吞吐、密集的计算范式，对底层硬件的算力密度和内存带宽提出了前所未有的苛刻要求。同时，算力正在向边缘下沉，AI手机与AI PC等端侧设备也开始承载越来越重的本地推理负载。

## Slide 4
AI 硬件谱系：例子
4
云端机器学习
华为昇腾
寒武纪 MLU370
等
边缘机器学习
Iluvatar
TY1200
移动端机器学习
Kirin 9030 Pro
微型机器学习
Arduino Nano 33
BLE Sense
Notes: 面对多样化的部署场景，AI硬件已经分化出了一套庞大且精细的谱系。在数据中心的云端，有致力于极致性能的机器学习加速器，例如华为的昇腾系列以及寒武纪的MLU370。在边缘侧，我们有Iluvatar和TY1200等计算平台。再往下延伸到端侧和物联网，则有移动端芯片如Kirin 9030 Pro，以及面向极低功耗微型机器学习场景的Arduino Nano 33 BLE Sense。

## Slide 5
5
Notes: 这一页展示了计算硬件在具身智能和机器人领域的具体投射。我们可以看到诸如Tesla Optimus、Unitree、UBTech等主流机器人平台所采用的底层控制器方案。例如，有的平台采用了提供数百TFLOPS算力的自动驾驶级芯片作为主控，这说明在具身智能场景中，硬件不仅要在极受限的功耗和体积内提供庞大的INT8或浮点算力，还要完美衔接多模态的感知输入与实时控制输出。

## Slide 6
AI/ML的硬件需求
图片来源： https://medium.com/geekculture/business-analysis-ai-computational-cost-67a136957c95
https://ourworldindata.org/grapher/artificial-intelligence-parameter-count
6
模型参数规模
  呈指数级增长。
算力需求
  增速已超越摩尔定律。
  OpenAI关于计算成本与美国GDP的对比。
通信规模
  新的关键瓶颈。
Notes: 让我们进一步用数据来量化分析AI模型对硬件的需求压力。从图中可以直观地看到，模型参数规模在过去数年里呈指数级狂飙。随之而来的算力需求增速，已经远远将传统的摩尔定律甩在身后。除此之外，无论是单节点内还是跨集群的数据搬运，通信规模都已成为当前系统设计中新的关键瓶颈。

## Slide 7
通用CPU为何无法胜任AI (1/2)
A. Gholami, Z. Yao, S. Kim, C. Hooper, M. W. Mahoney and K. Keutzer, "AI and Memory Wall," in IEEE Micro, vol. 44, no. 3, pp. 33-39, May-June 2024, doi: 10.1109/MM.2024.3373763.
7
CPU的历史遗产：
  数十年来，中央处理器（CPU）一直是计算领域的通用引擎，专为顺序执行的通用任务而设计。
两大危机：
  冯·诺依曼瓶颈：处理单元与存储单元之间持续的数据搬运造成了根本性的效率瓶颈，其能耗甚至超过了实际计算本身。
  性能扩展的终结：Dennard缩放定律以及源自摩尔定律的性能提升效应，曾推动了数十年的指数级性能增长，如今已走向终结。
Notes: 面对如此海量的计算需求，为什么我们不能依赖通用的CPU？这源于CPU深远的历史遗产。数十年来，CPU被设计为追求极低延迟、擅长处理复杂控制流和顺序执行任务的通用计算引擎。但如今它面临两大物理与架构危机：首先是冯·诺依曼瓶颈，运算器与存储器之间持续的数据搬运造成了极大的效率损耗，访存能耗远超计算本身；其次，Dennard缩放定律的失效和摩尔定律的放缓，宣告了依赖单核主频提升带来指数级性能增长的时代已经终结。

## Slide 8
通用CPU为何无法胜任AI (2/2)
A. Gholami et al., "AI and Memory Wall," in IEEE Micro, vol. 44, no. 3, pp. 33-39, May-June 2024.
8
根本矛盾：
  CPU的顺序执行设计从根本上无法高效处理AI工作负载（如矩阵乘法）中固有的大规模并行计算。
  CPU在神经网络工作负载上的利用率仅为5-10%，算力约为100 GFLOPS，却消耗数百瓦功耗.
结论：
  AI的指数级增长需求暴露了通用计算模型的局限性，迫使业界转向专用硬件。
Notes: CPU的根本矛盾在于，其标量为主的顺序执行流设计，在根本上无法高效吞吐AI工作负载（特别是以矩阵乘法为核心的操作）所固有的大规模数据并行计算。实际硬件剖析表明，CPU在执行神经网络负载时的硬件利用率仅有可怜的5%到10%，它消耗着数百瓦的功耗，却只能产出大约100 GFLOPS的有效算力。这一残酷的性能鸿沟，直接迫使整个体系结构领域转向了Domain-Specific的专用硬件加速器。

## Slide 9
GPU的崛起
J. D. Owens, M. Houston, D. Luebke, S. Green, J. E. Stone and J. C. Phillips, "GPU Computing," in Proceedings of the IEEE, vol. 96, no. 5, pp. 879-899, May 2008, doi: 10.1109/JPROC.2008.917757.
9
意外的英雄：图形处理器（GPU）诞生于20世纪90年代末，最初用于电子游戏图形渲染，拥有数千个用于并行任务的简单核心。
架构契合：图形学的核心数学运算（矩阵和向量运算）与深度学习的数学运算完全一致，使GPU成为一个完美的——尽管是偶然的——匹配。
Notes: 在架构演进的十字路口，GPU成为了拯救算力危机的“意外英雄”。诞生于上世纪90年代末的GPU，最初专为视频游戏的图形渲染管线服务，其芯片上铺满了数千个用于并行执行简单任务的ALU。巧合的是，3D图形学背后的核心数学基础——密集矩阵和向量运算——与深度学习的计算图需求在底层架构上实现了完美的契合。

## Slide 10
GPU的崛起
J. D. Owens, M. Houston, D. Luebke, S. Green, J. E. Stone and J. C. Phillips, "GPU Computing," in Proceedings of the IEEE, vol. 96, no. 5, pp. 879-899, May 2008, doi: 10.1109/JPROC.2008.917757.
10
软件催化剂CUDA：NVIDIA的CUDA平台（2007年）释放了GPU的通用计算能力，使AI研究人员无需深入了解图形学即可利用其算力。
成果：AI模型的训练时间从数周骤降至数小时，GPU由此成为AI训练事实上的标准硬件。
Notes: 但硬件结构的契合只是基础，真正的行业催化剂是系统软件。2007年，NVIDIA推出了CUDA并行计算平台，它抽象出了一种极具扩展性的SIMT编程模型，彻底释放了GPU的通用计算潜能。AI研究人员无需再学习晦涩的图形学API，即可直接调度庞大的并行算力。这一软件生态的突破，将当时AI模型的训练周期从几周压缩到几个小时，GPU也由此确立了在深度学习训练领域不可撼动的统治地位。

## Slide 11
第一代Tensor Core：Warp级矩阵乘累加（MMA）
11
Notes: 随着AI模型对算力密度的渴求不断升级，NVIDIA在Volta架构中引入了划时代的专用硅片逻辑——Tensor Core。与传统的处理标量或一维向量的FP32计算单元不同，第一代Tensor Core原生支持了Warp级别的矩阵乘累加（MMA）操作。这标志着计算指令的粒度正式从一维跨越到二维张量，使得单周期的浮点吞吐量实现了数量级的跃升。

## Slide 12
NVIDIA GPU中Tensor Core的演进（1/3）
12
Notes: 这张架构演进表详细对比了Tensor Core从Volta、Ampere、Hopper直至最新的Blackwell架构的规格变迁。我们可以清晰地看到其指令级并行的演进脉络：从最初的Warp-scoped，发展到Warp-level，再到Hopper架构引入的WarpGroup-level计算。其MMA指令的矩阵乘块形状（Shape）也不断扩展，这意味着每个SM周期内能够完成的浮点操作次数（FLOP）每一代都在实现成倍的翻番。

## Slide 13
NVIDIA GPU中Tensor Core的演进（2/3）
13
Notes: 继续深入看物理层面的演化，Tensor Core不仅在计算维度上变得更加庞大，其支持的数据精度也愈发丰富。在Hopper和Blackwell架构中，除了基础的FP16，还强势引入了FP8甚至FP4这类低精度浮点格式，专门用于加速推理和混合精度训练。由于底层计算密度的激增，单条PTX汇编指令（如HGMMA）所能驱动的最大FLOPs量级已经达到百万级别。

## Slide 14
NVIDIA GPU中Tensor Core的演进（3/3）
14
Tensor Core吞吐量每代翻倍，但全局内存加载延迟不降反升。因此，需要增大暂存共享内存（SMEM）的容量以缓冲更多数据
Notes: 然而，体系结构设计永远是算力与访存的博弈。尽管Tensor Core的绝对吞吐量代代翻倍，但从HBM或全局内存加载数据的物理延迟并未显著缩短，反而由于并发度的增加而面临更大的挑战。为了“喂饱”这些极度饥饿的计算核心并掩盖高昂的访存延迟，架构师不得不激进地扩大每个SM内暂存共享内存（Shared Memory）和寄存器文件的容量。

## Slide 15
计算架构的演进
GPU系列（+ Tensor Core）
TPU系列
昇腾系列
CPU系列：Intel（+ 矩阵扩展）；AMD（+ NPU）
存算一体
晶圆级芯片
超节点与超级计算机
...
Notes: 纵观全局，当前的AI计算架构正处于百花齐放的黄金时代。除了以Tensor Core为核心的GPU阵营，还涌现了Google主导的空间数据流架构TPU系列、华为的全栈昇腾方案，以及通过增加矩阵扩展指令（AMX）或集成NPU来守住基本盘的CPU系列。在更前沿的探索中，为了彻底打破内存墙，学术界与工业界正在发力存算一体架构、追求极致通信的晶圆级芯片，以及通过超高带宽网络构建的机架级超节点系统。

## Slide 16
华为达芬奇架构
H. Liao, J. Tu, J. Xia and X. Zhou, "DaVinci: A Scalable Architecture for Neural Network Computing," IEEE Hot Chips 31 Symposium (HCS), 2019.
16
Cube（矩阵计算单元）：4096（16³）个FP16乘累加 + 8192个INT8乘累加
Vector（向量计算单元）：2048位 INT8/FP16/FP32 向量运算，支持特殊函数（激活函数、NMS-非极小值抑制、ROI、SORT）
显式内存层次结构设计，由MTE管理
Notes: 接下来我们解剖一个经典的DSA微架构设计：华为达芬奇架构。其计算心脏是三维的Cube（矩阵计算单元），能够在单个时钟周期内完成惊人的4096个FP16或8192个INT8乘累加操作。为了保证端到端算子执行的完备性，Cube旁边紧密耦合了Vector（向量计算单元），用于处理非线性的激活函数等操作。特别值得强调的是其显式的内存层次结构，所有数据在片上SRAM之间的流转都由专门的内存传输引擎（MTE）进行异步管理，这是典型的解耦计算与访存的设计思想。

## Slide 17
Intel高级矩阵扩展（AMX）
17
策略：增强CPU的AI加速能力。
架构：x86指令集架构的扩展，而非独立芯片。
核心组件：
  Tiles：二维寄存器文件
  TMUL：专用矩阵乘法指令
  显式加载/存储/配置模型
  指令集：tilecfg, tileload, tmul, tilestore
  初始支持：INT8、BF16（FP16扩展）
Notes: 面对加速器的步步紧逼，传统CPU巨头Intel给出了他们的解法——高级矩阵扩展（AMX）。AMX的策略是直接在x86指令集架构内进行原生扩展，而非外挂独立芯片。它在微架构层面引入了名为“Tiles”的二维寄存器文件，以及专门执行大矩阵乘法的“TMUL”指令。程序员或编译器可以通过显式的tileload、tmul等指令对其进行控制，目前主要支持INT8和BF16格式的张量加速。

## Slide 18
AMD Zen + RDNA + XDNA 片上系统
18
XDNA
Notes: AMD则走了一条高度异构集成的SoC路线，即Zen CPU搭配RDNA GPU，再融合XDNA引擎的架构方案。在这张图的右侧，我们可以看到专为高能效AI推理设计的XDNA Inference Engine。它本质上是一个由多个AIE Tile组成的阵列（DPU Overlay）。这种基于片上网络（NoC）互连的Tile架构，能够高效地映射计算图，大幅提升端侧或边缘侧的每瓦算力。

## Slide 19
存算一体架构 (e.g., d-Matrix)
19
算：数字存算一体 (DIMC，↗)
  避免数据移动：将计算单元物理集成在SRAM内部
  全数字精度：支持MXINT8/MXINT4块浮点格式
  高能效：38 TOPS/W，对比H100为 ~2.8 TOPS/W
存：依赖片上SRAM与创新内存层级
  Stash (权重存储)：每切片6MB，聚合带宽150TB/s
  Global Memory (激活值存储)：每切片4MB
  LPDDR5 (256GB容量)：处理超大模型或 KV Cache
扩展性与软件栈
  Scale-Out互连技术与透明网卡，绕过复杂RDMA
  Aviator软件栈中的Host-Free运行时：由设备端RISC-V核心管理计算图执行，避免Host CPU瓶颈 。
Notes: 为了从根本上消除冯·诺依曼架构的访存瓶颈，近存计算和存算一体（PIM）技术成为了重要分支，典型代表如d-Matrix。在计算端，它采用数字存算一体（DIMC）逻辑，将乘加器直接下沉到SRAM单元附近，避免了跨层级的数据搬移，结合MXINT8/4格式，做到了惊人的38 TOPS/W能效比。在存储端，配备了海量的片上SRAM来Stash权重，并使用LPDDR5处理巨量的KV Cache。其系统层甚至支持Host-Free运行时，由设备端RISC-V核心直接调度计算图，彻底解放了宿主机CPU。

## Slide 20
晶圆级集成架构 (e.g., Cerebras)
20
WSE-3 规格（vs Nvidia H100）
  面积：46,225 mm2 (57x，↘)
  核心数：900,000 个AI cores (52x，↘)
  片上内存：44 GB SRAM (880x)
  内存带宽：21 PB/s (7000x)
WSE-3 核心
  计算内存紧密排列
  支持高性能的AI计算：8/16-way SIMD 处理16/8位数据
  高带宽SRAM和Cache
推理方案：片上流水线并行（流水线并行）
  将模型层物理映射到晶圆不同区域，通信延迟近乎为零
Notes: 如果是为了追求绝对的吞吐量和极低的片上通信延迟，Cerebras的WSE-3晶圆级架构给出了极致的答案。将整个12英寸晶圆做成一颗芯片，其面积是H100的57倍，内部署了多达90万个计算核心，并集成了44GB的高速SRAM，实现了21 PB/s的恐怖内存带宽。这种计算与存储紧贴的架构天然适合流水线并行，可以将大语言模型的不同Transformer层直接物理映射到晶圆的不同区域，使层间数据流转的延迟趋近于零。

## Slide 21
超节点架构 (e.g., NVL72 & CloudMatrix 384)
[1] https://zhuanlan.zhihu.com/p/1919101924445254162
21
Nvidia NVL72：机架即芯片
  芯片级、计算优先的超节点
  设计：将72颗Blackwell GPU塞入一个机架，通过铜缆背板（NVLink Switch）全互连 。
  目标：用传统组件逼近WSE-3的效果，利用铜缆连接实现机架内All-to-All高带宽 。
华为 Cloud-Matrix 384
  系统级、通信优先的单体超级节点
  逻辑：通过HCCS私有协议互连数百颗Ascend处理器，构建统一内存池 。
  通用性优势：相比专用推理芯片，兼顾大规模训练与推理，拥有成熟的CANN生态 。
Notes: 在数据中心维度，系统架构正在向“超节点”演进。NVIDIA的NVL72展现了“机架即芯片”的暴力美学，通过高密度的铜缆背板和NVLink Switch网络，将机架内的72颗Blackwell GPU实现全局All-to-All的高带宽互连，用离散组件重构了类似晶圆级芯片的胖节点算力。而华为的Cloud-Matrix 384则是一种系统级、通信优先的设计，通过高速私有协议构建了一个容纳数百颗NPU的统一内存池，不仅兼顾了训练和推理，还通过成熟的软件栈保证了高可用性。

## Slide 22
模型参数与GPU显存容量对比
22
NLP摩尔定律
  模型参数：>10,000×，7年增长
GPU显存增长
  显存容量：<10×，7年增长
时间 | 模型 | 规模
2018 | BERT-Large | 0.34 B
2019 | GPT-2 | 1.5 B
2020 | GPT-3 | 175 B
2023 | GPT-4 | ≈1.8 T (MoE)
2024 | Llama-3.1 | 405 B
2024 | Gemini 1.5 Pro | ≈1.5 T
2024 | DeepSeek-V3 | 671 B (MoE)
2025 | GPT-4.5 | ≈12.8 T (MoE)
时间 | GPU | 显存容量 | 显存带宽
2018 | V100 | 32 GB | 900 GB/s
2020 | A100 | 80 GB | 2.0 TB/s
2022 | A800 | 80 GB | 2.0 TB/s
2023 | H100 | 94 GB | 3.9 TB/s
2024 | H200 | 141 GB | 4.8 TB/s
2025 | B200 | 192 GB | 8 TB/s
2025 | B300 | 288 GB | 10 TB/s
大规模、高带宽互连是必需的
Notes: 回顾过去7年的技术演进时间线，我们面临着一个残酷的剪刀差现象。所谓的“NLP摩尔定律”显示，从早期几亿参数的BERT，到如今动辄数万亿参数的MoE架构模型，模型体量膨胀了上万倍。但反观底层硬件，同期内单张GPU的显存容量增长却不足10倍。显存容量和带宽的增长速度已经远远被模型参数的增长甩开。

## Slide 23
AI的障碍赛：多芯片世界的挑战
23
Notes: 这种单卡显存墙的客观存在，宣告了我们正式进入了一个必须依靠分布式协同的“多芯片世界”。训练和推理超大模型不再是单体设备的任务，而是一场复杂的系统级障碍赛。我们必须将庞大的计算图通过张量并行、流水线并行和数据并行等策略，精准地切分并映射到成百上千个异构节点上，这给上层的AI系统软件带来了极大的挑战。

## Slide 24
解决方案： FlagOS， 统一AI系统软件栈
Notes: 为了弥合底层异构硬件与上层复杂模型之间的巨大鸿沟，我们需要一种类似操作系统的统一AI软件栈，例如智源的FlagOS。从层次化架构图中可以看到，FlagOS向下抽象并支持Nvidia、各类NPU甚至RISC-V等多样化的计算硬件；向上则支撑各类主流深度学习框架和大模型应用。通过提供诸如FlagGems高性能算子库、统一编译器以及多维度的并行切分框架，FlagOS力图在数据中心、AI PC以及边缘机器人等不同系统形态中，实现算力的高效调度与应用的无缝迁移。

## Slide 25
https://github.com/flagos-ai
https://space.bilibili.com/3546791834290849
https://www.zhihu.com/people/95-22-20-18/posts
https://flagos.io/Home
Notes: 以上就是今天《课程导论与AI硬件全景》的全部内容，希望大家对智能计算系统的全貌有了宏观的认识。屏幕上方是FlagOS等开源生态的文档链接与二维码资料，建议同学们课后进行深入阅读。

## Slide 26
感谢观看！
Notes: 感谢大家的认真聆听，我们下节课再见！